Уважаемые жители города!

С начала текущего года в городе Прокопьевске произошло 215 пожаров и 429 возгораний. В огне погибло 25 человек, пострадало шесть человек.

В современном жилье имеется много потенциальных источников возникновения пожара: неисправные электроприборы и электросети, оставленные без присмотра газовые и электрические плиты, бытовая техника, непотушенные окурки, применяемые с нарушением правил пожарной безопасности в быту  всевозможные химические вещества и т. д. Для сведения к минимуму опасности возникновения пожара по вине человека необходимо, чтобы правила безопасного поведения людей переросли в общую культуру, стали  повседневной нормой.

Отдел государственного пожарного надзора через средства массовой информации продолжает проводить разъяснительную работу по ряду вопросов, непосредственно относящихся к безопасности жилья. Затронем вопросы  мер пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей. Нарушения правил устройства и эксплуатации печей послужили причиной возникновения каждого третьего пожара из происшедших с начала года на территории города. Предлагаемая информация актуальна в  период подготовки печей к новому отопительному сезону.

Итак, при использовании печного отопления необходимо:

- перед началом отопительного сезона необходимо проверять исправность печи и дымоходов, производить ремонт, очищать от сажи и проводить побелку всех дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, профилактический осмотр должен проводиться квалифицированным печником;

- дымовая труба при проходе через чердачное или межэтажное перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки («разделку») в 25 см с дополнительной изоляцией из асбеста или 38 см без изоляции (у дымохода котла водяного отопления 51 см ), разделка должна быть во всех случаях и у стенок печи, если печь примыкает (или находится близко) к деревянным элементам зданий;

-печь не должна примыкать к деревянным стенам или перегородкам, между ними оставляют воздушный промежуток («отступку») на всю высоту печи;

- печь должна иметь самостоятельный (отдельный от всего здания) фундамент;

- запрещено использовать для дымоходов керамические, асбоцементные и металлические трубы, а также устраивать глиноплетеные и деревянные дымоходы, для этих целей используется специальный огнеупорный кирпич;

- запрещено использовать для кладки печей раствор с применением цемента, он должен быть на основе глины;

- у печи должна быть исправная дверца, заслонки соответствующих размеров и предтопочный лист размерами 50х70 см без дефектов и прогаров;

- нельзя располагать ближе 0,5 м от топящейся печи мебель, занавески и др. горючие предметы, нельзя хранить щепу и дрова под печкой, развешивать над ней белье для просушки;

- при эксплуатации печи в зимнее время для предотвращения перекала отдельных частей печи рекомендуется топить 2-3 раза в день продолжительностью не более 1,5 часа;

- шлак и золу необходимо выносить в специально отведенные места, где все выгребаемое из топок заливается водой;

- вечером топить печь необходимо прекращать за 2 часа до сна;

при эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать присмотр за ними малолетним детям;

- топить углем, коксом, газом печи, не предназначенные для этих  видов топлива, использовать для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся  и горючие жидкости, использовать дрова, превышающие размер топки печи;

- использовать печи без противопожарной разделки (отступки), использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов.

Государственный пожарный надзор г. Прокопьевска